## Slide 1
0 | Rm
7
6
0
1 | Rd | opcode | cond
7
6
5 4
2 1
0
Rm：
7位2进制数
存入寄存器1中。
Rd：目的操作数寄存器
00:寄存器1（R1）
01:寄存器0（R0）
10:内存地址R1（RAM[R1]）
11:遗弃
opcode：操作码
000:Rd=R1
001:Rd=-R1
010:Rd=R0+R1
011:Rd=R0
100:Rd=RAM[R1]
101:Rd=NOT R0
110:Rd=R0 AND R1
111:Rd=R0 OR R1
cond：条件码，PCregister = R1
00:不执行
01:Rd>0
10:Rd=0
11:无条件执行

## Slide 2
0 | Rm
7
6
0
1 | Rd | opcode | cond
7
6
5 4
2 1
0
Rm：
7位2进制数
存入寄存器1中。
Rd：目的操作数寄存器
00:寄存器1（R1）
01:寄存器0（R0）
10:内存地址R1（RAM[R1]）
11:遗弃
opcode：操作码
000:Rd=R1
001:Rd=-R1
010:Rd=R0+R1
011:Rd=R0
100:Rd=RAM[R1]
101:Rd=NOT R0
110:Rd=R0+R1+Carry
111:Rd=R0 XOR R1
cond：条件码，PCregister = R1
00:不执行
01:Rd>0
10:Rd=0
11:无条件执行

## Slide 3
1 | Rm
15
14
0
0 | Rd[2:0] | Opcode[3:0] | Rs1[2:0] | Rs2[1:0] | Cond[2:0]
14
12 11
8 7
3 2
0
16位指令长度32位数据指令集
cond：条件码，PCregister = R1
Cond[0]表示小于， Cond[1]表示等于，
Cond[2]表示大于。即：
000:不执行
100:Rd>0
010:Rd=0
110:Rd>=0
111:无条件执行
等。
opcode：操作码
0000:Rd=Rs1 + Rs2
0001:Rd=Rs1 + Rs2 + Carry
0010:Rd= Rs1 - Rs2
0011:Rd = Rs1 – Rs2 – Carry
0100:Rd = Rs1 ^ Rs2
0101:Rd = Rs1 | Rs2
0110:Rd = Rs1 & Rs2
0111:Rd = !Rs1
1000:Rd = Rs1 << Rs2(Logi)
1001:Rd = Rs1 >> Rs2(Logi)
1010:Rd = Rs1 >> Rs2(Arith)
1100:Rd = Ram[R4]
1101:Ram[Rd] = Rs1
15
5 4
Rd：目的操作数寄存器
Rs: 源寄存器
000:零数字（R0）
001:寄存器1（R1）
010:寄存器2（R2）
011:寄存器3（R3）
100:寄存器4
101:寄存器5
110:寄存器6
111:寄存器7
Rs2不能找到高位寄存器。